OBSAH DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST

1. Úvod

1.1 Základní údaje

1.2 Projekt revitalizace krajinného rámce

1.3 Zadání

2. Charakteristika území

3. Návrh výsadeb – modulové řešení

A. Výsadby podél rychlostní komunikace

B. Aleje a stromořadí

E. Izolační zeleň

4. Přehled sortimentu dřevin

5. Technické požadavky na výsadbu

5.1 Požadavky na materiál

5.1 Uspořádání výsadeb

5.3 Technologie výsadeb

5.4 Statické zajištění

5.5 Hnojení

5.6 Mulčování

5.7 Ochrana kmene a ochrana proti okusu

5.8 Zálivka

5.9 Dokončovací péče

6. Majetkoprávní vztahy

GRAFICKÁ ČÁST

Celková situace 						1:7500

Vzorové řezy 						1:200

I.		A. Výsadby podél dálnice – A1a

E. Izolační zeleň – E3a

Osazovací plány 						1:200

I., II. 	   A. Výsadby podél dálnice

III.	   B. Aleje a stromořadí

E. Izolační zeleň

1. ÚVOD

1.1 Základní údaje

název projektu:		REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE

obce Olšany u Prostějova

1. ETAPA

zadavatel:		Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, 798 14

zpracovatel:		Ateliér Bonmot, spol. s r.o.

Járy da Cimrmana 718/10, 77900 Olomouc

IČO: 25870343

Ing. Petr Mičola - ČKA 02813

Ing. Hana Prášilíková

datum:			únor 2011

1.2 Projekt revitalizace krajinného rámce

Principy revitalizace krajinného rámce byly stanoveny v „Ideové studii Revitalizace krajinného rámce a řešení vybraných lokalit v obci Olšany u Prostějova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., srpen 2009). Cílem revitalizace krajinného rámce obce je doplnění ploch a linií zeleně tak, aby se samotná obec stala jakousi oázou mezi lány polí, místem příjemným k životu, a zároveň výchozím bodem vstupu do krajiny.

Kolem obce jsou navrženy dva pomyslné prstence, které mají zabránit pronikání hluku, prachu, větru… do intravilánu obce, ale také opticky odclonit areál zemědělského družstva a hlavně dálnici. Kromě toho z centra vybíhají podél stávajících či historických cest paprsky alejí a remízů, které propojují obec s okolní krajinou.

Nejvýraznějším prvkem v současnosti je doprovodný porost podél toku Blaty s malým lesíkem severně od části Pijana. Porosty na náspech dálnice jsou v současnosti naprosto nedostatečné, je proto navržen široký pás na straně Olšan, který se tak stane součásti vnějšího prstence zeleně. Blata z východu a pás u dálnice z jihu bude zokruhován navrženým lokálním biokoridorem (úseky délky do 2 km a šířky min. 15 m) s biocentry (rozloha min. 3 ha). Tento princip je zakotven už ve stávajícím územním plánu obce a tato studie ho dále rozvíjí a konkretizuje.

Vnitřní okruh v bezprostřední návaznosti na zástavbu v obci je složen z alejí a interakčních prvků (jedná se o skladebné prvky územního systému ekologické stability vedle biocenter a biokoridorů) o šířce do 8 m. Interakční prvek na rozdíl od aleje má přírodní charakter, tzn. pestré druhové složení vycházející z přirozeně se vyskytujících druhů v dané oblasti, nepravidelné rozestupy mezi stromy, podrost keřů.

Samostatně bude pásem zeleně obehnán areál zemědělského družstva. Mělo by se jednat o pás min. 15 m široký se zapojeným porostem stromů a podrostem keřů.

Interakční prvky a aleje pak vstupují dále do krajiny podél silnic a polních cest.

Podobný systém je uplatněn také na opačné straně dálnice okolo místní části Hablov. Bezprostředně za zahradami domů je navržen souvislý pás zeleně a mezi Hablovem a nájezdem na dálnici je stejně jako na opačné straně navržen rozšířený pás jako optická a hluková clona. V případě Hablova je důraz kladem také na propojení s Olšany stezkou s doprovodnou zelení, která vede k mostu u zemědělského družstva a je alternativou překonání dálnice pro pěší a cyklisty.

1.3 Zadání

Tento projekt podrobněji řeší první etapu záměru revitalizace krajinného rámce. Zahrnuje návrh pásu zeleně podél rychlostní komunikace, dále izolační pásy v místní části Pijana a stromořadí z místní části Pijana směrem na Hněvotín.

Celkem se jedná o plochu 64 325 m2 převážně na orné půdě.

V průběhu postupné realizace projektu je třeba vyřešit otázku majetkoprávních vztahů, velká část pozemků je v soukromém vlastnictví a hospodaří na nich zemědělské družstvo.

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Území náleží do Hercynské podprovincie, bioregion Prostějovký. Podle fytogeografického členění se jedná o oblast termofytika, fytogeografická okres Haná, podokres Hanácká pahorkatina.

Řešené území spadá do klimatického regionu teplého, mírně vlhkého, s průměrnou roční teplotou 7 – 9 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 700 mm. Nadmořská výška je 220 až 240 m n.m., tzn. na rozhraní nížinného a pahorkatinného výškového stupně. Půdy jsou zde převážně černozemě, černozemě degradované a v blízkosti toku Blaty černozemě lužní, jedná se o půdy střední až těžší, na spraši, bezskeletovité, lužní jsou slabě oglejené. Reliéf je plochá pahorkatina.

Jedná se o krajinu s intenzivním zemědělským využitím, výrazně zde dominuje orná půda, území náleží do řepařského výrobního typu. Území je charakteristické naprostým nedostatkem krajinné zeleně.

Potenciální stav společenstev na lokalitě vyjadřují skupiny typů geobiocénů (STG), které byly v řešeném území pro potřeby stanovení druhového složení výsadeb odvozen z klasifikace BPEJ:

30100		2 BD 3		Fagi-querceta tiliae – lipové bukové doubravy

30300		2 B-BD (3)4	Tili-querceta roboris superiora – lipové doubravy vyššího stupně

Vegetační stupeň je buko-dubový, trofická řada mezotrofní až hemialkalofilní, hydrická řada normální až zamokřená.

3. NÁVRH VÝSADEB – MODULOVÉ ŘEŠENÍ

Výsadby byly pro potřeby projektu rozděleny do pěti skupin (A-E) podle funkce, druhového složení a prostorového uspořádání. V každé skupině byly ještě stanoveny jednotlivé typy podle šířky (jedná se ve všech případech o liniové výsadby) nebo speciálních požadavků (výsadby v ochranném pásmu nadzemního vedení VN). Pro každý typ byl dále vypracován osazovací plán pro jeden modul, který se bude v rámci liniové výsadby opakovat. Moduly se mohou při realizaci otáčet či zrcadlit tak, aby bylo dosaženo větší nepravidelnosti výsledné výsadby.

Druhové složení navržených výsadeb vychází z charakteristik pro zjištěné STG:

stromy – Quercus petraea (dub zimní), Q. robur (dub letní), Tilia cordata (lípa srdčitá), Carpinus betulus (habr obecný), Acer campestre (javor babyka), Sorbus torminalis (jeřáb břek)

keře - Cornus mas (dřín obecný), C. sanguinea (svída krvavá), Viburnum lantana (kalina tušalaj), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý), E. europaeus (brslen evropský), Rhamnus catharticus (řešetlák počistivý), Corylus avellana (líska obecná), Prunus spinosa (trnka obecná), Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý)

Sortiment je doplněn o další druhy charakteristické pro lužní polohy – Populus nigra (topol černý), Salix alba (vrba bílá), S. cinerea (vrba popelavá), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Prunus padus (střemcha obecná), Alnus glutinosa (olša lepkavá) a ovocné druhy – Prunus avium (třešeň ptačí).

A. VÝSADBY PODÉL RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE

Jedná se o pás šířky 25 m od hrany pozemků rychlostní komunikace, který probíhá téměř po celé délce úseku na straně Olšan a v části mezi náhonem a křižovatkou na straně Hablova.

Tyto výsadby mají za cíl snížit zatížení zástavby a přilehlých zemědělských pozemků hlukem a zplodinami z dopravy, a v neposlední řadě opticky odclonit projíždějící automobily. Navržen je porost stromů s podrostem keřů.

Typy výsadeb byly stanoveny podle druhového složení (pro normální a pro zamokřené půdy) s variantami pro ochranné pásmo nadzemního vedení VN, kde mohou být vysazeny porosty do výšky 3m:

A1a 	Výsadby podél rychlostní komunikace – základní modul

A1b	Výsadby podél rychlostní komunikace – ochranné pásmo VN

A2a	Výsadby podél rychlostní komunikace - základní modul na plochách s vysokou hladinou spodní vody

A2b	Výsadby podél rychlostní komunikace – ochranné pásmo VN na plochách s vysokou hladinou spodní vody

Délka modulu je 30,1 m, počet vysazených rostlin 860ks.

Druhové složení (počet kusů):

| A1a | stromy: | Quercus petraea (8), Carpinus betulus (5), Tilia cordata (5), Populus nigra (4), Acer campestre (3), Quercus robur (3), Fraxinus excelsior (2) |
| --- | --- | --- |
|  | keře: | Lonicera xylosteum (164), Viburnum lantana (157), Cornus sanguinea (144), Ligustrum vulgare (130), Euonymus verrucosus (84), Rhamnus catharticus (72), Corylus avellana (40), Cornus mas (39) |
| A1b | keře: | Ligustrum vulgare (184), Lonicera xylosteum (174), Viburnum lantana (171), Cornus sanguinea (167), Euonymus verrucosus (96), Prunus spinosa (68) |
| A2a | stromy: | Quercus robur (8), Popolus nigra (5), Prunus padus (5), Salix alba (5), Tilia cordata (4), Carpinus betulus (3) |
|  | keře: | Ligustrum vulgare (179), Cornus sanguinea (178), Euonymus europaeus (148), Lonicera xylosteum (145), Salix cinerea (99), Corylus avellana (81) |
| A2b | keře: | Cornus sanguinea (180), Ligustrum vulgare (164), Lonicera xylosteum (146), Euonymus europaeus (144), Salix cinerea (126), Viburnum lantana (100) |

B. ALEJE A STROMOŘADÍ

Aleje a stromořadí jsou vysazeny do zatravněného pásu, spon výsadby je 8 m. V první etapě je navrženo rozšíření stávající jednostranné aleje – stromořadí podél komunikace v části Pijana směrem na Hněvotín na oboustrannou.

B3	Stromořadí Pijana – směr Hněvotín

Druhové složení:

| B3 |  | Tilia cordata |
| --- | --- | --- |

E. IZOLAČNÍ ZELEŇ

Izolační pásy mají za cíl oddělit zemědělské pozemky nebo výrobní provozy od obytné zástavby, nebo se jedná o interakční prvky budoucího systému ekologické stability. V první etapě tvoří izolační pásy clonu mezi rychlostní komunikací a obytnou zástavbou v místě, kde není možné vysazení pásu zeleně přímo podél komunikace.

E3a	Izolační pás – šířka 15 m, modul 35 m

E3b	Izolační pás – šířka 15 m, modul 35 m – ochranné pásmo VN

Počet vysazených rostlin v jednom modulu E3 je 550 ks.

Druhové složení (počet kusů):

| E3a | stromy: | Quercus petraea (5), Tilia cordata (3), Carpinus betulus (3), Prunus avium (3), Acer campestre (2), Sorbus torminalis (2) |
| --- | --- | --- |
|  | keře: | Ligustrum vulgare (93), Cornus sanguinea (83), Lonicera xylosteum (71), Viburnum lantana (62), Rhamnus catharticus (45), Euonymus verrucosus (42), Prunus spinosa (42), Cornus mas (36), Corylus avellana (33), Crataegus monogyna (25) |
| E3b | keře: | Ligustrum vulgare (110), Viburnum lantana (100), Cornus sanguinea (100), Prunus spinosa (84), Lonicera xylosteum (82), Euonymus verrucosus (74) |

4. PŘEHLED SORTIMENTU DŘEVIN

| název dřeviny | počet ks v 1. etapě celkem |
| --- | --- |
| STROMY |  |
| Acer campestre – javor babyka | 151 |
| Carpinus betulus – habr obecný | 327 |
| Fraxinus excelsior – jasan ztepilý | 54 |
| Populus nigra – topol černý | 254 |
| Prunus avium – třešeň ptačí | 104 |
| Prunus padus – střemcha obecná | 146 |
| Quercus petraea – dub zimní | 390 |
| Quercus robur – dub letní | 315 |
| Salix alba – vrba bílá | 146 |
| Sorbus torminalis – jeřáb břek | 70 |
| Tilia cordata – lípa srdčitá | 391 |
| stromy celkem | 2 348 |
| KEŘE |  |
| Cornus mas – dřín obecný | 2 306 |
| Cornus sanguinea – svída krvavá | 12 686 |
| Corylus avellana – líska obecná | 4 601 |
| Crataegus monogyna – hloh jednosemenný | 870 |
| Euonymus europaeus – brslen evropský | 4 451 |
| Euonymus verrucosus – brslen bradavičnatý | 4 055 |
| Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný | 12 729 |
| Lonicera xylosteum – zimolez pýřitý | 11 826 |
| Prunus spinosa – trnka obecná | 1 708 |
| Rhamnus catharticus – řešetlák počistivý | 3 510 |
| Salix cinerea – vrba popelavá | 3 002 |
| Viburnum lantana – kalina tušalaj | 7 040 |
| 30*27keře celkem | 68 784 |
| CELKEM | 71 132 |

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSADBU

5.1 Požadavky na materiál

listnaté keře – opadavý keř standardní výšky 40 – 60 cm v kontejneru 1,5 – 2 l

špičáky listnatých stromů – 2x přesazované, výška 170 – 200 cm, v kontejneru 7 – 10 l nebo bal

alejové stromy (modul B3) – zapěstovaná koruna, obvod kmene 14 – 16 cm, bal

Navržené druhové složení je třeba bez výhrady dodržet, protože vychází z přirozené druhové skladby pro danou lokalitu.

5.2 Uspořádání výsadeb

Základní uspořádání je v řadách od sebe vzdálených 1,2 m, jednotlivé kusy v řadách jsou od sebe vzdáleny 0,7 m. Základem je plošná výsadba keřů, mezi nimi jsou nepravidelně rozmístěny stromy. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN jsou použity pouze keře v cílové výšce cca 3 m.

| modul | rozměr modulu (š x d) | řady | rostliny celkem | stromy | keře |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1a, A1b | 25 x 30,1 m | 20 | 860 | 30 | 830 |
| A2a, A2b | 25 x 30,1 m | 20 | 860 | - | 860 |
| B3 | 2 x 8 m | 1 | 1 | 1 | - |
| E3a | 15 x 35 m | 11 | 550 | 18 | 532 |
| E3b | 15 x 35 m | 11 | 550 | - | 550 |

5.3 Technologie výsadeb

Všechny výsadby jsou navrženy na orné půdě. Plochy se před výsadbou odplevelí postřikem totálním herbicidem a připraví se jamky pro výsadbu v předepsaných řadách. V případě aleje a stromořadí (modul B1 a B2) se připraví výsadbové jámy, které budou mít cca 1,5 násobek průměru balu.

Stromy a keře se vysazují na podzim po opadu listí nebo na jaře před začátkem rašení. Vhodnější je termín podzimní, protože dřeviny stihnou do příchodu teplého a suchého letního počasí lépe zakořenit a omezuje se tak nutnost zálivky. Kontejnerované dřeviny je možné vysazovat celý rok, ale s ohledem na následnou péči je vhodnější opět podzimní termín.

U stromů dodávaných s balem není třeba bal nijak upravovat, ani odstraňovat před výsadbou drátěné pletivo a jutu. Po usazení ve výsadbové jámě je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na vrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Pletiva musí být z rozkládajícího se „černého drátu“. K odstranění přistupujeme jen v případě, kdy evidentně hrozí zarůstání části drátěného balu do kmene stromu při jeho tloustnutí.

Po výsadbě dochází pouze k rámcovému prosvětlení koruny, čímž se vyrovnává porušený poměr mezi kořenovou a korunovou hmotou. Dále se pokračuje v údržbě u alejových stromů běžným výchovným řezem.

U dřevin dodávaných v kontejneru je před výsadbou nutné odstranit tento kontejner a zkontrolovat kořenový systém, případné spirálovitě stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny proříznout a kořenovou plst odstranit. Při sázení se musí kořeny rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kořeny nebo kořenové baly je nutno ze všech stran prosypat popř. obsypat kyprou zeminou a stejnoměrně přitlačit.

Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Zpravidla se rostliny sázejí tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti, na orné půdě o cca 2 cm hlouběji.

5.4 Statické zajištění

Alejové stromy budou zajištěny třemi kůly délky 2,5 m. Jejich vrcholy se spojují půlkulatými dřevěnými trámky pro zajištění potřebné stability konstrukce. Kmen je k těmto kůlům připevněn pomocí vazby z přírodních materiálů nebo pomocí polypropylenových popruhů. Vazba musí fixovat kmen proti pohybům do stran, ale naopak nesmí bránit pohybu směrem dolů. Kůly je třeba zatlouci do dna výsadbové jámy, měly by sahat min. do výšky 1,5m nad zemí.

Špičáky budou kotveny jedním kůlem délky min. 2m a fixovány vazbou ve dvou bodech.

5.5 Hnojení

keře – 3 tablety hnojiva Silvamix (1tableta = 10g), 2kg organického hnojiva (kompostu)

stromy – špičáky – 4 tablety hnojiva Silvamix (1tableta = 10g), 5kg organického hnojiva (kompostu)

alejové stromy - 5 tablet hnojiva Silvamix (1tableta = 10g)

5.6 Mulčování

Mulčování má za cíl zabránit nadměrnému výparu vody z obnažené půdy a zabránit růstu plevelů po výsadbě. Výsadby v řadách budou mulčovány slámou o tloušťce vrstvy 20 cm v pásu šířky 0,5 m. Alejové stromy budou mulčovány jednotlivě 10 cm vrstvou borky.

5.7 Ochrana kmene a ochrana proti okusu

Kmeny alejových stromů budou chráněny obalem z juty, stromy v B1 a B3 navíc individuálním plastovým chráničem proti okusu.

Ostatní výsadby budou v prvních letech chráněny proti okusu zvěří celoplošným oplocením lesním uzlíkovým pletivem na dřevěných kůlech. Podél rychlostní silnice bude umístěno stálé oplocení, které zamezí vbíhání zvěře do komunikace.

Na stranách oplocení, které přiléhají k orné půdě, budou na oplocení umístěny odrazky nebo budou kůly označeny reflexní barvou, aby byla zajištěna lepší orientace při obdělávání půdy a nedošlo k poškození oplocení a výsadeb.

5.8 Zálivka

Zálivka bude provedena 5x. Dávka činí 5l/keř a 20l/strom.

5.9 Dokončovací péče

Po založení výsadby je nutné o vysazené dřeviny dále pečovat. V rámci dokončovací péče (od založení do předání do údržby) je počítáno s ošetřením opakovaným třikrát. Ošetření výsadeb zahrnuje zejména oplevelení výsadeb, doplnění mulče, ošetření poškozených a nahrazení případných uhynulých kusů, kontrolu a opravy kotvení stromů a oplocení, zálivku.

5.10 Inženýrské sítě

V ochranném pásmu optického kabelu, vodovodu a plynovodu nebude prováděna žádná výsadba.

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN budou založeny některé výsadby podle příslušných schémat (moduly pro ochranné pásmo VN). Výsadby v ochranném pásmu jsou navrženy v cílové výšce do 3m.

V Olomouci, únor 2011

Vypracoval: Ateliér Bonmot, spol. s r.o. Olomouc

Ing. Petr Mičola

Ing. Hana Prášilíková